Противогаз ПДФ-2Д с ГП-7к

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов детских фильтрующих

Поставляемый товар:

Противогаз детский фильтрующий для дошкольников.

Назначение:

Противогаз детский фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет от:

- отравляющих веществ вероятного противника: хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.;

- радиоактивных веществ: радионуклиды йода и его органические соединения;

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль;

- аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД): хлор, сероводород, нитробензол, фенол, фурфурол и т.д.

Особые условия:

Противогаз детский фильтрующий должен быть разработан в соответствии с Тактико-техническим заданием государственного Заказчика.

Поставляемая продукция  должна пройти все стадии постановки на производство согласно  ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения».

Противогазы приобретаются на основании:

- Федерального закона от 12.22.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-  Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств»;

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

- План гражданской обороны по  приказу МЧС  №70 ДСП от 16.02.2012 года.

Комплект поставки:

- Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) цельнометаллическая с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, в едином исполнении с лакокрасочным покрытием защитного цвета - 1шт.;

- Лицевая часть  -1 шт;

- Коробка с незапотевающими пленками– 1шт.;

- Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

- Памятка по обращению с противогазом – 1шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз. на ящик;

- Формуляр на изделие – 1экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Масса противогаза в комплекте без сумки, не более 750 г ;

- Масса фильтрующе-поглощающей коробки, не более 250 г ;

- Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) без контроля на «струйку», не более 0, 0002 % ;

- Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0, 0001 %;

- Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 дм3 /мин, - не более 18  мм  вод. ст. (176,4 Па)

- Угол обзора в противогазе, не менее: вверх - 30 °, вниз - 30 °, внутрь - 15 °, наружу - 50 °;

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 ºС до плюс 40ºС;

- Подтвержденный гарантийный срок хранения противогазов в заводской упаковке,  12 лет с момента изготовления.

Время защитного действия ФПК по АХОВИД,  не менее:

- циан водорода при концентрации 5 мг/дм3 – 18 мин;

- циан хлористый при концентрации 5 мг/дм3 – 18 мин.

- сероводород при концентрации 10,0 мг/дм3) – 25 мин;

- хлор при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/дм3 - 20 мин;

- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/дм3 – 50 мин;

- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- нитробензол при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- фенол при концентрации 0,2 мг/дм3 – 200 мин;

- фурфурол при концентрации 1,5 мг/дм3 – 300 мин.

Дата изготовления:   2015 год.

Особенности конструкции:

- Соответствовать приказу МЧС РФ от 27.05. 2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

- Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, соединительной трубки, очкового узла, узлов клапана вдоха и выдоха, наголовника. Лицевая часть должна иметь пятиточечное крепление лямок наголовника. Щёчные лямки должны иметь металлические «самозатягивающиеся» пряжки и пластмассовые фиксаторы.

- Конструкционный материал фильтрующе-поглощающей коробки должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения. Фильтрующе-поглощающая коробка должна иметь форму цилиндра, при закрытых верхнем колпачке и нижней пробке она должна быть герметична. Закатной шов ФПК должен быть расположен в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва.

Конструкционный материал фильтрующе-поглощающей коробки должен быть искробезопасным и иметь подтверждение ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75 «Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры».

Качество лакокрасочного покрытия ФПК должно соответствовать ГОСТ 9.032.

Особенности маркировки:

- На цилиндрической части ФПК между зигами должно быть нанесено наименование изделия, между зигом и закатным швом должно быть нанесено условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (квартал - римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами), номер партии. На экране дна коробки методом штамповки изнутри выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления. На конусной части коробки со стороны горловины методом штамповки изнутри должно быть нанесено наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

- Лицевая часть должна иметь маркировку: размер (цифра в круге), номер прессформы, условное обозначение предприятия-изготовителя, две последние цифры года и квартал выпуска, обозначенный точками.

Особенности упаковки:

Противогазы должны быть упакованы в ящик. В каждом ящике должно быть 30 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте:

-  1 рост – 12 шт., 2 рост – 18 шт.;

Особенности поставки:

Партия противогазов должна сопровождаться:

- формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ, заключение представителя Заказчика о соответствии противогазов требованиям технических условий и годности их для использования по назначению, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

Права Заказчика:

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара, заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара. При этом Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности, либо иметь подтверждающие документы, утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.